## Slide 1
Miha Ožbot
Mentor: prof. dr. Igor Škrjanc, univ. dipl. Inž. el.
Ljubljana, 14. april 2022
Samorazvijajoči se sistemi na podlagi toka podatkov v modeliranju in vodenju
Seminarska naloga 1

## Slide 2: Samorazvijajoči se (inteligentni) sistemi
Samorazvijajoči se (inteligentni) sistemi (evolving inteligent systems) adaptirajo (adapt) tako svoje parametre kot tudi strukturo z enkratnim prehodom čez podatke (single-pass) [3] in v realnem času (real time) [43].
Samorazvijajoče se modele lahko razdelimo v različne kategorije gleda na njihovo strukturo, način učenja, nivo avtonomije adaptacije [39]
Okolje (environment) v katerem gradimo samorazvijajoči model je nezanano in model je zgrajen brez apriori informacij (položaja rojev, števila pravil itd.).
Monografije: Evolving Connectionist Systems (2007), Evolving Intelligent System – Methodology and Applications (2010), Evolving Fuzzy Systems Methodologies, Advanced Concepts and Applications (2011)

## Slide 3: Samorazvijajoči se nevro-mehki sistemi
Strukturo samorazvijajočih se modelov lahko sestavljajo mehka pravila (fuzzy rules)[3,5], informacijski granuli (information granules) [16,7,11], neuroni (neurons)[10], listi in drevesa (leaf, tree)[16,42], intervalni modeli (interval) idr. Te strukture so uporabljene zaradi večje transparentnosti in lingvistične interpretabilnosti od modelov črne škatle (black-box) kot so neuronske mreže [10].
Nevro-mehki model so sestavljeni in mehkih pravil v topologiji nevronskega omrežja z nevroni in povezavami. [10]. Poglavitni nalogi samorazvijajočih se neuro-mehkih sistemov sta natančno mehko (fuzzy) modeliranje tipa Takagi-Sugeno-Kang ali lingvistično (linguistic) modeliranje tipa Zadeh-Mamdani. Mehki model sestavljajo več pravil, ki so definirani z mehkimi množicami (fuzzy sets) v premisi in lokalnimi linearnimi modeli v posledičnem delu.
Modeliranje, identifikacija, sklepanje (inference), vodenje, napovedovanje (prediction), rojenje, klasifikacija, odkrivanje napak (fault detection), detekcija anomalij, razpoznavanje slik (image recognition)[8], podpora odločanju (decision support), programski senzor (soft sensor) [12], samostojno kalibriranje senzorjev, visokofrekvenčno trgovanje [45], podatkovno rudarjenje, umetna inteligenca, spletna varnost (cyber security) [31], medicinska prognoza

## Slide 4: Tok podatkov
Tok podatkov (data stream):
Podatki prihajajo sprotno (online) in posamično (one-by-one)
Podatki se generirajo dokler je proces aktiven in njihova količina ni omejena
Lastnosti podatkov so časovno spremenljive so podvržene konceptualnim lezenjem (drift) in skočnim pomikom (shift)
Podatki so nemudoma zavrženi po procesiranju
Čas procesiranja podatkov učinkovito narašča z velikostjo vzorcev in številom parametrov modela.
Velike baze podatkov (Big Data) potrebujemo metode učenja z enkratnim upoštevanjem podatkov (single-pass).
Industrija, promet, socialna omrežja, trgovanje na borzi, internet stvari (internet of things),

## Slide 5
Stability-plasticity dilemma. Stability refers to the long-term solution convergence and Plasticity to the dynamic concept change handling [12, 49]

## Slide 6: Rojenje in Granulacija